ГАБАРИТЫ

Габарит железнодорожного подвижного состава (Т, 1-Т, Тпр, Тц)  - предельное поперечное (перпендикулярное оси железнодорожного пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом горизонтальном железнодорожном пути (при наиболее неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых наклонений на рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в нагруженном состоянии железнодорожный подвижной состав, в том числе имеющий максимально нормируемые износы.

Габарит приближения строений (С или Сп) - предельное поперечное (перпендикулярное оси железнодорожного пути) очертание, внутрь которого помимо железнодорожного подвижного состава не должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около железнодорожного пути материалы, запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, предназначенных для непосредственного взаимодействия с железнодорожным подвижным составом (контактные провода с деталями крепления, хоботы гидравлических колонок при наборе воды и другие), при условии, что положение этих устройств во внутригабаритном пространстве увязано с соответствующими частями железнодорожного подвижного состава и что они не могут вызвать соприкосновения с другими элементами железнодорожного подвижного состава

Габарит погрузки - предельное поперечное (перпендикулярное линии, проходящей в плоскости поверхности катания рельсов на одинаковом расстоянии от их осей симметрии (далее - ось железнодорожного пути)  очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом железнодорожном подвижном составе при его нахождении на прямом горизонтальном железнодорожном пути;

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте до 1200 мм должны находиться от наружной грани головки крайнего рельса не ближе 2 м, а при большей высоте не ближе 2,5 м.

При выгрузке балласта из хоппер-дозаторов в период подготовительных работ разрешается его размещение внутри колеи и по концам шпал на 50 мм ниже уровня верха головок рельсов.

Порядок размещения материалов верхнего строения пути:

а — балласта; б — рельсов внутри колеи; в — рельсов на концах шпал

Каждый из рельсов, подготовленных к укладке в путь, должен быть пришит не менее чем в двух местах двумя костылями, концы крайних рельсов в каждой плети должны быть также пришиты к шпале двумя костылями. На концах участков раскладки рельсов должны быть с торца уложены и прочно закреплены башмаки. Такие же башмаки должны быть уложены на всех концах рельсовых плетей, расположенных с забегом концов.

При железобетонных шпалах выгруженные плети следует пришивать к деревянным шпальным коротышам, уложенным в шпальные ящики.

- На перегонах 2-хпутных линий –                                                                                                               не менее 4100 мм;

- На перегонах 3-хпутных линий между 2-м и 3-им путями –                                                                не менее 5000 мм;

- На станциях между осями смежных путей –                                                                                           не менее 4800 мм,

- между осями второстепенных путей, и путях грузовых районов –                                              не менее 4500 мм,

- между осями перегрузочных путей –                                                                                                  не менее 3600 мм.

- Между осями главных путей, если они крайние, с разрешения начальника                                                                железной дороги допускается расстояние –                                                                                            не менее   4100 мм

Требования к пассажирским и грузовым платформам на участках смешанного движения пассажирских грузовых поездов

По высоте от уровня верха головок рельсов:

низкие − 200 мм

высокие − 1100 мм                                                                                                        + 20 мм

высокие для посадки и                                                                                                 - 50 мм

высадки пассажиров высокоскоростных поездов-1300 мм

По расстоянию от оси железнодорожного пути:

низкие    − 1745 мм                                                                                                       + 30 мм

высокие − 1920 мм                                                                                                        - 25 мм